## Slide 1
AE
CSE
TAS
AE가 모든 것을 관장한다
TAS는 데이터만 전달한다
AE는 TAS한테 간단하고 쉬운 인터페이스를 제공한다
인터페이스는 소켓만을 제공한다
소켓은 TCP 연결을 제공한다
AE는 외부 configuration 파일을 가지고 있다
이 conf 파일을 통해 AE의 동작을 제어한다
conf 파일에는 컨테이너 정보를 포함하고 있으며
컨테이너 정보는 2개 이상 포함할 수 있다.
AE는 conf의 컨테이너 정보에 따라 container 생성정보를 CSE로 전송한다
TAS는 컨테이너와 1대1로 매핑된다.
TAS는 데이터만 전송한다.
TAS는 컨테이너 이름을 지칭해서 데이터를 송부하고
AE는 해당 컨테이너에 contentInstance을 생성하도록 CSE에 전달한다.

## Slide 2
AE
CSE
AE 와 CSE는 일반적인 mca를 사용한다
AE는 subscription indication을 위한 http 서버를 실행한다
AE의 subscription 위한 포트는 디폴트로 9726 이다.
만약 제어 없는 경우는 http 서버가 필요없다
AE의 사물 데이터는 TAS를 통해 제공 받으며 이를 위해 별도의 소켓을 열어둔다
AE의 TAS와 통신을 위한 소켓은 TCP 서버이고 default port는 7622이다.
AE가 실행되면 차례로 create AE, create container 요청을 한다
AE가 다른 오류가 발생 시 자동으로 creation 요청을 수행한다
TAS
user define : xml
mca

## Slide 3
AE
CSE
TAS
http Server (9726) : notification
tcp Server (7622) : TAS
http Server (7579)
create AE
create container
create subscription (if exist)
AE 등록

## Slide 4
AE
CSE
TAS
http Server (9726) : notification
tcp Server (7622) : TAS
http Server (7579)
tcp connect (7622) : upload
tcp write (7622) : upload
create contentInstance
tcp write (7622) : upload
create contentInstance
tcp write (7622) : upload
create contentInstance
데이터 업로드
tcp connect (7622) : control (if exist)

## Slide 5
AE
CSE
TAS
http Server (9726) : notification
tcp Server (7622) : TAS
http Server (7579)
create AE (7579)
create container (7579)
create subscription (if exist) (7579)
tcp connect (7622) : upload
tcp write (7622) : upload
create contentInstance (7579)
tcp write (connected) : control
Notification
create notification (9726)
tcp connect (7622) : control (if exist)

## Slide 6
AE
AE 와 TAS는 TCP Connection이다.
AE의 TAS와 통신을 위한 소켓은 TCP 서버이고 default port는 7622이다.
AE와 TAS의 데이터 포맷은 json 타입으로 전송된다.
subscription의 notification 또한 같은 타입으로 전송된다.
TAS 제어용 컨테이너를 생성할 경우 2개의 소켓을 사용하여 AE와 연결된다.
{“ctname”:”생성할 컨테이너 이름”, “con”:”데이터”}
예)
{“ctname”:”cnt_1”, “con”:”TAS2015”}
{“ctname”:”temp”, “con”:”29.8”}
{“ctname”:”temphumi”, “con”:”29.8, 47”}
{“ctname”:”4491”, “con”:”29.8, 47”}
TAS
user define : json

## Slide 7
AE
CSE
AE 와 CSE는 일반적인 mca를 사용한다
AE는 conf.xml의 설정에 따라 CSE에 리소스를 생성한다.
conf.xml의 구성은 다음과 같다.
subscription indication을 위한 http 서버를 실행한다
AE의 subscription 위한 포트는 디폴트로 9726 이다.
만약 제어 없는 경우는 http 서버가 필요없다
컨테이너는 2개이상 생성할 수 있고
각 컨테이너는 TAS와 1대1로 매핑된다.
제어를 포함할 경우 한 개의 TAS에 제어용, 업로드용 2개의 컨테이너가 매핑된다.
mca
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <conf xmlns:m2m="http://www.onem2m.org/xml/protocols" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ae> <cbhost>localhost</cbhost> <cbport>7579</cbport> <cbname>mobius</cbname> <appid>0.2.481.1.0001.001.75797579</appid> <appname>seahorse</appname> <appport>9726</appport> </ae> <cnt> <ctname>cnt_1</ctname> % 컨트롤용 – subscription 포함 <subname>sub_1</subname> <nu>http://203.254.173.104:9726/notification</nu> </cnt> <cnt> <ctname>cnt_2</ctname> % 업로드용 </cnt> </conf>